## Slide 1
Departamento de Tecnología

## Slide 2: Circuitos neumáticos
- Cilindros.
    De simple efecto.
    De doble efecto.
- Elementos de mando.
    Válvulas:
      De vías.
      De bloqueo.
      De flujo.

## Slide 3
Cilindros neumáticos

## Slide 4: Posiciones y carrera de un cilindro

## Slide 5: Cilindro de simple efecto.
Sólo pueden realizar
un trabajo cuando
se desplaza su elemento
móvil en un único sentido
El retroceso para
completar el ciclo
lo hacen impulsados
por un muelle

## Slide 6: Cilindro de doble efecto.
Pueden producir trabajo
útil en las dos carreras
del ciclo.
Permiten obtener
carreras mayores
que los de simple
efecto.
Consumen el doble
de aire que los de
simple efecto.

## Slide 7: Válvulas.
Se emplean para controlar y regular los elementos
de trabajo que utilizan el aire comprimido.

## Slide 8: Válvula 2/2
Todas son
llaves de paso.
Pueden ser:
Giratorias
Correderas.

## Slide 9: Válvulas 3/2
Sirven para comandar cilindros, ya que se tiene que dar salida al aire del interior del cilindro después de realizar el trabajo.
También se pueden utilizar para comandar otras válvulas.

## Slide 10: Aplicaciones de las válvulas 3/2. (1)‏

## Slide 11: Aplicaciones de las válvulas 3/2. ( y 2)‏

## Slide 12: Válvulas 4/2
Es capaz de realizar
Las funciones de dos
válvulas 3/2.
Es decir, con una
válvula 4/2 podemos
comandar un
cilindro de doble
efecto.

## Slide 13: Válvulas 5/2
Respecto de las 4/2
Tienen la ventaja
de vaciar el aire
del interior del cilindro,
ya que disponen
de dos escapes.

## Slide 14: Aplicaciones de las válvulas 5/2.

## Slide 15: Accionamiento de las válvulas.

## Slide 16: Válvulas de bloqueo (1). Válvulas antirretorno.

## Slide 17: Válvulas de bloqueo (2). Válvula selectora. Módulo O.

## Slide 18: Válvulas de bloqueo ( y 3). Válvula de simultaneidad. Función Y.

## Slide 19: Válvulas de flujo.

## Slide 20
Simbología utilizada en neumática